Wąchock, dnia 31.08.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: BGK-2232/h/05/2009

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie  „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock

wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 135713 – 2009, data zamieszczenia: 18.08.2009 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 24 sierpnia 2009 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Sufit nad salą zaprojektowano z płyt warstwowych gr. 15 cm. Prosimy o podanie parametrów technicznych tj. materiał izolacyjny rdzenia, kolor blach RAL, parametrów izolacyjnych oraz ewentualnie wskazanie producenta.

Pyt. 2) W poz. 3.1 przedmiaru budowlanego podano „lekka obudowa ścian z płyt warstwowych ściennych gr. 15 cm z ociepleniem dwupowłokowym na rys. Szczegół (ściany zewnętrzne) obudowa oraz w opisie występuje płyta warstwowa gr. 10 cm. Prosimy o podanie poprawnej grubości oraz parametrów płyty.

Pyt. 3) W opisie technicznym w punkcie „Analiza warunków gruntowych” występuje zapis „pod ławy i stropy wylać podkład z chudego betonu gr. 30 cm”, natomiast na rysunkach szczegóły fundamentowania i w przedmiarze poz. 2.3 i 2.1 policzono beton B 7,5 gr. 10 cm. Prosimy o potwierdzenie właściwej klasy i grubości betonu podkładowego.

Pyt. 4) W poz. 23.2 przedmiaru budowlanego jest „podkłady betonowe B 7,5 parter” przyjęto gr. 5 cm, a na przekroju B-B i C-C przyjęto beton B15 gr. 15 cm. Prosimy o podanie poprawnych danych.

Pyt. 5) Poz. 8.1.21 – posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych – prosimy o podanie rodzaju, nazwy, faktury, koloru i ewentualnie parametrów wykładziny, ponieważ wpływa to na cenę materiału.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad. 1) Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z samogasnącego styropianu klasa odporności ogniowej NRO, wymagany atest ITB, grubości 15 cm. Kolor – zgodnie z dokumentacją.

Ad. 2) Płyta warstwowa ścienna grubości 10 cm, z rdzeniem z samogasnącego styropianu klasa odporności ogniowej NRO, wymagany atest ITB. Kolor – zgodnie z dokumentacją.

Ad. 3) Należy przyjąć 10 cm chudego betonu, ze względu na niejednorodność gruntu podane ilości przedmiarowe należy zwiększyć o 30 %.

Ad. 4) Należy przyjąć 15 cm z betonu B15 jako warstwę zasadniczą.

Ad. 5) Pozycja podana w zapytaniu nie występuje w przedmiarze robót.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 25 sierpnia 2009 roku – faksem, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt.1) Na podstawie wizji lokalnej stwierdzamy konieczność wycięcia drzew. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew? Kto dokona wycinki oraz poniesie koszty administracyjne Wykonawca czy Zamawiający? Jeżeli Wykonawca to należy podać szczegółową specyfikację drzew przeznaczonych do wycinki – gatunek, średnicę (mierzoną na odpowiedniej wysokości), ilość oraz uzupełnić przedmiar o dodatkowe pozycje.

Pyt. 2) W związku z zapisem dotyczącym nadzoru archeologicznego, prosimy o uzupełnienie zapisu SIWZ na stronie 3, iż Wykonawca udostępni swój sprzęt w razie przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – odpłatnie.

Pyt. 3) W związku z zapisem dotyczącym nadzoru archeologicznego, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pokryje koszty przestojów na budowie w związku z przeprowadzeniem ratowniczych badań archeologicznych?

Pyt. 4) W związku z rozbieżnościami rzeczowymi pomiędzy przedmiarami a dokumentacją prosimy o jednoznaczne określenie wg którego opracowania należy dokonać wyceny robót, czy wg przedmiaru czy wg dokumentacji?

Pyt. 5) W związku z rozbieżnościami ilościowymi pomiędzy przedmiarami a dokumentacją, prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza określenie zakresu ilościowego przez oferenta czy należy wycenić kosztorys zgodnie z przedmiarem Zamawiającego?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad. 1) Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę. Koszty administracyjne pokryje Zamawiający a wycinki dokona Wykonawca. Szczegółowa specyfikacja drzew przeznaczonych do wycinki: lipa o średnicy 47 cm – 2 szt., jesion                    o średnicy 67 cm – 1 szt.; wraz z wykarczowaniem pni, z wywozem na odległość do 1 km.

Ad. 2) Koszty udostępnienia sprzętu do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych - po stronie Zamawiającego.

Ad. 3) Zamawiający nie pokryje kosztów przestojów na budowie w przypadku przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

Ad. 4 i 5) W przypadku rozbieżności rzeczowych lub ilościowych, podstawą wyceny robót jest dokumentacja techniczna, a w następnej kolejności specyfikacja techniczna oraz przedmiar. W przypadku wyposażenia obiektu w sprzęt sportowy do wyceny należy przyjąć uszczegółowione pozycje z przedmiaru.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 25 sierpnia 2009 roku – faksem, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Czy istnieje możliwość udostępnienia kosztorysów w programie Norma Pro w wersji ath.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad. 1) Zamawiający udostępnia przedmiary w formacie ath na stronie gmina.wachock.sisco.info.