| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY |
| --- |
| „Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w Marcinkowie” |
| Inwestor: | Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock |
| Adres: działki: | Marcinków 504/2 |
| Obręb: | 002 Wąchock |
| Jednostka ewidencyjna | Marcinków |
| Branża | DROGOWA |

Spis zawartości:

- Projekt architektoniczno-budowlany część opisowa

- Projekt architektoniczno-budowlany część graficzna

- Założenia do planu BIOZ

| Autorzy opracowania: specjalność drogowa |
| --- |
| Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| Projektant : |
| mgr inż. Andrzej Rybak | SWK/0094/PWBD/15 |  |
| Sprawdzający: |
| mgr inż. Justyna Rybak | SWK/0093/PWBD/15 |  |

O P I S     T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z załączonymi

uzgodnieniami oraz bezwzględnie zastosować się do zawartych w nich postanowień.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

## Projekt opracowano w oparciu o :

- Umowę zawartą z Gminą Wąchock.

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 przyjęta od Państwowego Zasobu Geodezyjnego  .

- Wyniki pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych wykonane przez uprawnionego geodetę.

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne opracowana dla potrzeb niniejszego zadania

- Inwentaryzację urządzeń w terenie

- „Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych” cz.. I, cz. II, cz. III W-wa 1979 r. i 1982

- „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Instytut Badawczy Dróg i Mostów, W-wa 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.)

- „Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych,   W-wa  1992 r.

- „Wytyczne Projektowania Dróg” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych,   W-wa  1992 r.

- „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”  (Dz. U. z 2012r poz. 463)

- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz. U. 2012 poz. 462

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „O drogach publicznych” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 260)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami.

- Inne obowiązujące normy i przepisy.

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pt:

„Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w miejscowości Marcinków” .

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- Wymianę nawierzchni wraz z podbudową na odcinku 300,58m drogi wewnętrznej na działce nr 504/2 w miejscowości Marcinków

- Budowę obustronnych poboczy szerokości 50cm.

- budowę zjazdów indywidualnych do zabudowań szerokości 4m wg PZT.

- Oznakowanie pionowe i drogi wg projektu stałej organizacji ruchu dołączonego do opracowania.

Przedstawione kilometraże zgodnie z rysunkiem PZT.

# ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga wewnętrzna na działce nr 504/2 dla której wykonany został projekt budowlany pod nazwą „Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w miejscowości Marcinków” przebiega w terenie zagospodarowanym następująco:

- Teren wzdłuż ulicy jest zabudowany zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Część działek pozostaje niezabudowana

- Istniejąca droga gruntowa o szerokości zmiennej 4-6m

- Uzbrojenie terenu stanowi:

  - kanalizacja sanitarna  Ø160 i Ø200 z przykanalikami

  - przyłącze gazowe 65 PE i 40 PE

  - przyłącza wodne 65 PE i w40

  - kablowe linie eNN

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność,  o planowanych robotach należy powiadomić  właścicieli i administratorów sieci . Roboty ziemne zaś wykonywać pod ich nadzorem.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

## Dane ogólne

W ramach planowanej inwestycji projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 504/2 na odcinku 300,58m wraz z budową włączenia do drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków- Wąchock którego krawędzie wyłukowano promieniem kołowym równym 5m. oraz zjazdu publicznego na działkę drogową nr 505 przy którym krawędzie wyłukowano promieniem 5m.

Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu:

- Powierzchnia inwestycji  - 1599,67m²

- Powierzchnia jezdni – 1275,56m²

- Powierzchnia poboczy – 300,42m²

- Powierzchnia zjazdów – 23,69m²

## PLAN SYTUACYJNY

Początek projektu  „Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w Marcinkowie” znajduje się w krawędzi drogi powiatowej nr 0573T Majków Marcinków Wąchock prawa strona. Krawędzie projektowanej drogi zostały na włączeniu wyłukowane promieniem kołowym równy 5m. Przebieg osi projektowanej drogi w planie jest następujący Prosta o długości 160,485 m i kierunku S25° 48' 07.33"W,  łuk kołowy o promieniu 12m długości 19,581m, odcinek prosty długości 33,093m i kierunku S67° 41' 33.04"E, łuk kołowy o promieniu 180m i długości 23,293m i odcinek prostej długości 64,13m o kierunku S60° 16' 41.41"E. Na łuku kołowym o promieniu 12m  zaprojektowano prawostronne poszerzenie drogi tak, że prawa krawędź wyokrąglona jest łukiem kołowym o promieniu R=9m. Tak skonstruowane poszerzenie na łuku wynosi od 0do 2,3m. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunku PZT.

## PROFIL   PODŁUŻNY.

Profil podłużny ulicy  spełnia wymagania  Rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie. Projektowana niweleta ulicy  z projektowanymi spadkami poprzecznymi  zapewnia odwodnienie drogi  z odprowadzeniem wody na teren przyległy

Wszystkie dane dotyczące niwelety  przedstawione zostały na rysunkach 3 NIWELETA

## PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Powyższe opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w miejscowości Marcinków wykonana została przy następujących założeniach:

  - szerokość nawierzchni jezdni    4m

  - obustronne pobocza szerokości 0,5m

  - Przekrój poprzeczny na odcinku objętym opracowaniem daszkowy o obustronnych spadkach -2%

  - na łuku o promieniu 12m przekrój jednostronny przy lewostronnym pochyleniu 5%

  - pochylenie poboczy na odcinku prostym równe 6%

Dane dotyczące przekrojów normalno – konstrukcyjnych podają  rysunki nr  4  (przekroje normalno – konstrukcyjne) oraz rysunki nr 5  (przekroje poprzeczne) .

## PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 504/2 W MARCINKOWIE.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią niżej wymienione dokumenty i opracowania:

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1997

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 430

Warunki gruntowo-wodne :

Do opracowania przyjęto następujące warunku gruntowo – wodne:

- Występują proste warunki gruntowe

- Obiekt budowlany (droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w Marcinkowie) zaliczono do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej

- Budowa geologiczna zróżnicowana

- Warunki wodne uznano za dobre

- Głębokość przemarzania dla rejonu lokalizacji drogi powiatowej wynosi 1,20 m p.p.t.

Ponieważ posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi będzie na głębokości 0,43 m występujące na tej głębokości grunty można zakwalifikować do grupy nośności G1 .

Kategoria ruchu :

Kategorię ruchu ustalono na podstawie :

- Ustaleń z Gminą Wąchock

- Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1997 drogę objętą opracowaniem należy zaliczyć do dróg lokalnych o kategorii obciążenia ruchem KR1

Opis przyjętych rozwiązań :

- Konstrukcję nawierzchni ulicy  zaprojektowano wg  Rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 430

Założenia projektowe:

- Prognozowany średnioroczny ruch dobowy pojazdów ciężkich w 10 roku po oddaniu do eksploatacji z uwzględnieniem udziału pojazdów o obciążeniu osi 100 kN – KR1

- Warunki wodne podłoża konstrukcji –dobre

- Grupa nośności podłoża G1

- Głębokość przemarzania gruntu 1,20 m .

Przyjęta technologia konstrukcji drogi wewnętrznej na działce nr 504/2 w Marcinkowie

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S		4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W		6 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. mieszanka (4-31,5mm)					8 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. mieszanka 31,5 -63mm	 				15 cm

- warstwa odsączająca z piasku 				10 cm

Pobocza

- kruszywo naturalne stabilizowane mech. wzmocnione destruktem i skropione emulsją i posypane grysem drobnym			 10cm

Zjazdy indywidualne

- kruszywo naturalne stabilizowane mech. wzmocnione destruktem i skropione emulsją i posypane grysem drobnym			 10cm

## ODWODNIENIE ULICY

Odwodnienie ulicy przez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne na teren przyległy.

## OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

### 7.1. Oznakowanie pionowe i poziome drogi

W związku z projektowaną wymianą nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 504/2 w Marcinkowie  projektuje się ustawienie następującego oznakowania pionowego:

  - ustawienie znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa) na włączeniu projektowanej drogi do drogi powiatowej nr 0573T Majków Marcinków Wąchock oraz na włączeniu drogi na działce nr 505 do projektowanej drogi wewnętrznej.

  - nie przewiduje się wprowadzania oznakowania poziomego na przedmiotowym odcinku drogi

Szczegóły rozmieszczenia znaków przedstawiono w projekcie organizacji ruchu dołączonym do dokumentacji projektowej

## Instalacje  obce.

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność,  o planowanych robotach należy powiadomić  właścicieli i administratorów sieci . Roboty ziemne oraz prace przy uzbrojeniu sieci wykonywać pod nadzorem administratorów sieci.

Przy wykonywaniu prac w pobliżu uzbrojenia należy stosować się do zaleceń administratorów sieci oraz wydanych warunków zabezpieczenia.

Studzienki kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do rzędnych nawierzchni drogi.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu przedstawiono w punkcie IV  Projektowane zagospodarowanie terenu pkt. 1 Dane ogólne.

# DANE INFORMUJĄCE O TERENIE.

W granicy obszaru niniejszej inwestycji nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków.

W granicy inwestycji nie występują dobra kultury współczesnej.

W granicy inwestycji nie występują zlokalizowane stanowiska archeologiczne.

W granicy inwestycji nie znajdują się obiekty ochrony konserwatorskiej.

Na terenie objętym inwestycją nie występują inne obiekty przyrodnicze chronione.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się również w granicach terenu górniczego, więc nie będzie podlegał wpływowi  eksploatacji górniczej.

Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustaleń prawa miejscowego

Zatem brak jest przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia pn: „Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w Marcinkowie”.

# INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegającego na „Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna na działce nr 504/2 w Marcinkowie” będzie podlegał zagrożeniom dla środowiska.  Rodzaj i stopień zagrożenia nie będzie ulegał innym zmianom niż tylko związanym ze wzrostem natężenia ruchu na drodze .  Natężenie i emisja hałasu oraz wibracji (akustyka) będzie wzrastało tylko wraz ze wzrostem natężenia ruchu na tej drodze .

Emisja zanieczyszczeń gazowych będzie wzrastać również tylko wraz ze wzrostem natężenia ruchu na drodze.  Nie ulegną żadnej zmianie uciążliwości powodowane przez zakłócenia elektryczne i promieniowanie, gdyż przebudowa  nawierzchni drogi  nie spowoduje żadnych zmian w tym zakresie .   Wymiana nawierzchni ulicy  nie zmieni również możliwości korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej i wody.

Inwestycja zlokalizowana jest całkowicie w pasie drogowym i nie jest w sprzeczności z ustaleniami prawa miejscowego, nie powoduje konieczności usuwania żadnych drzew, ani nie wpływa niekorzystnie na roślinność.

Przy projektowaniu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 430 dla ulicy jako odcinka przebudowanego  okres eksploatacji 20 lat.

Opis opracował:

mgr inż.  Andrzej Rybak