Załącznik nr 1

OR. 5543.1.1.2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

zakup wyposażenia i sprzętu przez Gminę Wąchock z przeznaczeniem dla OSP realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 posiadający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniający wymagania zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, ważne od dnia 12 lutego 2013 r. | 2 | Typ torby: Plecak |

| Wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego – R -1 |
| --- |
|  | Nazwa wyposażenia | Ilość |
| 1. | Rurki ustno - gardłowe wielorazowe | komplet 6szt. |
| 2. | Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem. | komplet 3szt. |
| 3. | Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym. | 3 szt. |
| 4. | Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt. | 1 szt. |
| 5. | Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczysta i obrotowa (360°). | 1 szt. |
| 6. | Worek samorozprężalny dla dzieci, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczysta i obrotowa (360°). | 1 szt. |
| 7. | Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC. | 5 szt. |
| 8. | Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006 1/ mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, 2/ regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25 l/min, 3/ gniazdo szybkozłącza w systemie AGA. | 1 szt. |
| 9. | Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. - dwie duże i jedna mała/, min.95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przezroczyste. | komplet 3szt. |
| 10. | Przewód tlenowy o długości 10 m | l szt. |
| 11. | Butla tlenowa możliwością pracy w pozycji pionowej 1/ o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar, 2/ możliwość napełnienia w systemie DIN /dla tlenu medycznego/, 3/ ciśnienie robocze min. 200 atm. | 1 szt. |
| 12. | Nosze typu deska: ortopedyczno- pediatryczna SB-8 kompletna pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 3 kpl. 1/ zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, nie dopuszcza się elementów elastycznych typu „motyl" 3/ wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w PSP. | 2 komplety R-1 z deską ortopedyczno- pediatryczna SB-8 |
| 13. | Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru: 1/ kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany -2 szt. 2/ kołnierz szyjny dziecięcy regulowany - 1 szt. 3/ Kołnierze umieszczone w torbie transportowej. | 3 szt. |
| 14. | Szyny typu Kramer w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu - torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu. Wymiary (tolerancja +/- 10 mm): 1/ 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm, 2/ 1500 x 120 mm, 3/ 1200 x 120 mm, 4/ 1000 x 100 mm, 5/ 900 x 120 mm - 2 szt., 6/ 800 x 120 mm, 7/ 800 x 100 mm, 8/ 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, 9/ 700 x 70 mm, 10/600 x 80 mm lub 600 x70 mm, 11/600 x 70 mm, 12/250 x 50 mm - 2 szt. | 14 szyn stanowiących komplet |
| 15. | Opatrunki /wymiary wg standardu/: 1. osobisty „W" - 2 szt. 2. kompresy gazowe jałowe - 10 szt. 9 cm x 9 cm, 3. gaza opatrunkowa jałowa l m2 - 5 szt. 4. gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 - 5 szt. 5. gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m2 - 5 szt. 6. opaska opatrunkowa dziane o szerokości 5 cm - 4 szt. 7. opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm - 8 szt. 8. chusta trójkątna tekstylna - 4 szt. 9. bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt. 10. bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt. 11. elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 - 1 szt. 12. elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 -1 szt. 13. elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 3 szt. 14. przylepiec z opatrunkiem - 1 szt. 6 cm x 1 m, 15. przylepiec bez opatrunku - 2 szt. 5 cm x 5 m, 16. żel schładzający w opakowaniu min 120ml - min 2 szt. 17. opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz - min. 2 szt. 18. opatrunek hydrożelowy schładzający o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000cm2. - min 4 sztuki | 1 komplet. |
| 16. | Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej. | 2 szt. |
| 17. | Opaska zaciskowa (taktyczna). 1/ jednoczęściowa, 2/ szerokość taśmy min 4 cm, 3/ z możliwością zapisania czasu założenia na opasce 4/ z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, 5/ z płynną regulacją naciągu, 6/ z możliwością założenia jedna ręką. | 2 szt. |
| 18. | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50). | 1 szt. |
| 19. | Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm | 1 szt. |
| 20. | Okulary ochronne. | 2 szt. |
| 21. | 0,9% NaCI w pojemniku plastikowym 10 ml. | 5 szt. |
| 22. | 0,9% NaCI w pojemniku plastikowym 250 ml. | 2 szt. |
| 23. | Folia izotermiczna. | 5 szt. |
| 24. | Folia do przykrywania zwłok. | 3 szt. |
| 25. | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała. | 2 szt. |
| 26. | Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml. | 1 szt. |
| 27. | Rękawiczki ochronne nitrylowe. | 10 szt. |
| 28. | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego. | 2 szt. |
| 29. | Torba / plecak transportowa: 1/ wymiary torby: długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30( +/- 10) cm, 2/ wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego. | 1 szt. |

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 posiadający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniający wymagania zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, ważne od dnia 12 lutego 2013 r. | 1 | Typ torby: Plecak Zestaw z deską ortopedyczną IRON DUCK ULTRA , pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 4 kpl. Pozostałe wyposażenie zestawu jak w opisie wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego – R -1 z LP. nr 1 |

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 bez deski ortopedycznej i szyn posiadający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniający wymagania zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, ważne od dnia 12 lutego 2013 r. | 1 | Typ torby: Plecak Pozostałe wyposażenie zestawu jak w opisie wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego – R -1 z LP. nr 1 |

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Defibrylator zestaw z torbą transportową defibrylator producenta AED posiadającego doświadczenie w dostarczaniu kardiologicznych urządzeń medycznych. | 2 | Skład zestawu: Defibrylator (baterie, elektrody uniwersalne dla dorosłych i dzieci z czujnikiem jakości ucisków) |

Defibrylatora posiadający:

Uniwersalne elektrody AED umożliwiające ich stosowanie u pacjentów dorosłych i dzieci

- Okres przydatności elektrod 5 lat

- Okres przydatności baterii 5 lat

- umożliwiający użytkownikowi przejście z trybu dla dorosłych do trybu pediatrycznego

- poprzez naciśnięcie przycisku. Nie wymagający zakupu klucza, ani elektrod pediatrycznych.

- AED przekazujący w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat głębokości uciśnięć

- AED wyzwalający impuls defibrylacyjny w ciągu mniej niż 5 sekund od rozpoczęcia analizy rytmu.

- AED i protokoły doradcze będące zgodne z najnowszymi zaleceniami American Heart

- Association (AHA), European Resuscitation Council (ERC) lub International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).

- Wytyczne 2015 dla defibrylatorów AED, ucisków klatki piersiowej (CPR) i pojedynczych wstrząsów.

- AED posiadający możliwość nagrywania głosu.

- AED spełniający normy odporności na przenikanie wody i cząstek stałych IP55, odporny na

upadek z 1 metra

- Temperatura pracy AED: od 0° do 50° C, 10% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji

- Posiadający wskaźnik naładowania baterii

- Posiadający elektrody wyposażone w czujnik głębokości i tempa uciśnięć klatki piersiowej

- Posiadający, co najmniej 7-letnią gwarancję

- AED obsługujący zarówno otwarte, jak i chronione sieci Wi-Fi

- AED wyposażony w dotykowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

- AED posiadający port USB umożliwiający eksport danych zdarzeń klinicznych, plików historii urządzenia i plików konfiguracyjnych

- AED posiadający wewnętrzną pamięć umożliwiającą nagranie 120 min akcji ratunkowej.

- Posiadający funkcja eliminującą błędy, ratownika, zapewniając możliwość prowadzenia uciśnięć w odpowiednim tempie i z właściwą głębokością.

- Posiadający program przyczyniający się do eliminacji błędów, zapewniający kontrolę gotowości defibrylatora AED do działania.

- Posiadający funkcje wspomagającą przygodnych ratowników w prowadzeniu wysokiej, jakości RKO.

- Posiadający zintegrowany z elektrodą czujnik monitoruje parametry każdego uciśnięcia klatki piersiowej i – poprzez komunikaty głosowe i graficzny wykres słupkowy – podpowiada osobie udzielającej pomocy prawidłowe tempo i głębokość.

- posiadający metronom w tempie, co najmniej 100 ucisków na minutę, zgodnie z zaleceniami najnowszych Wytycznych.

- Odliczanie czasu cyklu RKO na ekranie, informuje ile czasu pozostało do końca danego cyklu

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Zestaw hydrauliczny WEBER | 1 |  |

Skład i parametry zestawu.

# Agregat hydrauliczny V 50 ECO

Funkcja ECO – agregat hydrauliczny z automatyczną regulacją obrotów silnika. 
Funkcja Turbo pozwalająca na zwiększenie przepływu oleju i szybkości pracy narzędzia.

Parametry techniczne agregatu hydraulicznego V 50 ECO

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Napęd | silnik benzynowy, 4-suwowy, HONDA |
| Zasilanie | 2 narzędzia jednocześnie |
| Zbiornik oleju | 4,0 L |
| Wydajność oleju - niskie ciśnienie - wysokie ciśnienie | 2 x 2,9 l/min (turbo: 1 x 5,8 l/min) 2 x 0,7 l/min (turbo: 1 x 1,4 l/min) |
| Funkcje dodatkowe | eco, turbo |
| Waga - wymiary | 29,9 kg – 333x425x467 mm |
| Ciśnienie robocze | 630/700 bar |

# Nożyco-rozpieracz SPS 360

Charakterystyka produktu spełniająca wymagania:

- urządzenie ratownicze o wielostronnym działaniu, służące do cięcia, rozpierania, ściskania 
i zgniatania.

- sterowanie umożliwiające pracę z milimetrową dokładnością.

- możliwość obrotu uchwytu o 360° lub całkowitego jego zdjęcia.

- Obudowa cylindra i głowica wykonana z wysokogatunkowego aluminium z powierzchnią odporną na ścieranie.

- Specjalne nacięcia na nożach wykonanych z wysoko gatunkowej stali narzędziowej umożliwiają pewne i stabilne uchwycenie materiału.

- Możliwość pracy pod wodą.

- Temperaturowy zakres pracy od -30°C do+80°C.

- Spełniają wymagania obowiązującej w Polsce normy PN- EN 13204 – dotyczącej wymagań eksploatacyjnych i bezpieczeństwa dla hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

- Posiadają świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP,

## Nożyco-rozpieracz SPS 360 - podstawowe parametry techniczne:

Rozwarcie ramion     360 mm
Maksymalna siła cięcia     50 t
Maksymalna średnica pręta     30 mm
Siła rozpierania PN-EN 13204     45 kN
Siła rozpierająca: do 783 kN
Siła ciągnąca: 52 kN

# maksymalna średnica ciętego pręta - 30mm

# Węże hydrauliczne COAX 1-wężowy 5m lub 10m

# Wąż hydrauliczny z szybkozłączami SINGLE, napełnione olejem, system jednowężowy, koaksjalny („wąż-w-wężu“).

# Zamawiający dopuszcza zmianę producenta na sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych