OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

„Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców w miejscowości Rataje”.

Parametry techniczne projektowanej drogi :

- długość odcinka          - 420,00m

-  szerokość  jezdni  -  3,5 m  - 4,5 m

-  klasa  drogi  D  ,  prędkość projektowa  - 30 km/ godz.

-  szerokość   korony     -  4,55 m – 6,0 m

-  kategoria  ruchu         -   KR – 1  ,  obciążenie - 80  kN / oś ,

Zestawienie powierzchni :

# Powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej  – 1840 m2

# Powierzchnia projektowanych zjazdów gospodarczych – 160 m2

# Powierzchnia poboczy – 398,8 m2

# Konstrukcja  nawierzchni  :

# -   warstwa odsączająca z piasku  – 15 cm

# -   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

# -   wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną – 75 kg/m2

# -   warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  – 4 cm

# Pobocza  :

# Na całym odcinku projektuje się  pobocza utwardzone z destruktu po stronie prawej i lewej

# Zjazdy do posesji :

# W ramach remontu drogi projektuje się również wykonanie zjazdów do posesji z destruktu .

# Roboty ziemne :

# Objętość wykopów (wraz z wbudowaniem w nasyp) -  837 m3

# „Ulica Partyzantów w miejscowości Wąchock”.

Parametry techniczne projektowanej drogi :

- długość odcinka          - 152,00m

-  szerokość  jezdni  -  4,0 – 5,0 m

-  klasa  drogi  D  ,  prędkość projektowa  - 30 km/ godz.

-  szerokość   korony     -  5.20 – 6,20 m

-  kategoria  ruchu         -   KR – 1  ,  obciążenie - 80  kN / oś ,

Zestawienie powierzchni :

# Powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej  – 658 m2

# Powierzchnia poboczy – 152 m2

# Konstrukcja  nawierzchni  :

# -   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

# -   warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego – 4 cm

# -   warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  – 3 cm

# Pobocza  :

# Na całym odcinku projektuje się  pobocza utwardzone z kruszywa łamanego po stronie prawej i lewej

# Roboty ziemne :

# Objętość wykopów -  178,440 m3

# Opracował :