## WARUNKI  TECHNICZNE

##### Wykonania remontu drogi gminnej „Droga przez wieś w kierunku ulicy

Powstańców „ w miejscowości Rataje.

I. STAN ISTNIEJĄCY.

- Szerokość jezdni ( korony ) drogi:

Od km 0+000 do km 0+254

szerokość jezdni  4,0 m

szerokość korony  7,0 m

Od km 0+254 do km 0+420

szerokość jezdni  4,0 m

szerokość korony  5,0 m

- Rodzaj i stan nawierzchni:

Przewidziany do remontu odcinek drogi posiada obecnie nawierzchnię gruntową ulepszoną kruszywem.

Nawierzchnia gruntowa charakteryzuje się licznymi nierównościami w postaci zaniżeń              i wyboi , które obniżają komfort jazdy ,utrudniają przejazd samochodów osobowych oraz powodują tworzenie się licznych zastoisk wody

- Odwodnienie:

Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni.

Po stronie prawej na odcinku od km 0+005 do km 0+420 występuje rów przydrożny, który odprowadza wodę z korony drogi do cieku wodnego.

Na całym odcinku drogi występują pobocza gruntowe porośnięte trawą.

II. STAN PROJEKTOWANY.

- Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana trasa remontowanej drogi przebiega po istniejącym śladzie.

Szczegóły związane z projektowanym przebiegiem trasy zostały przedstawione na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu”

- Szerokość jezdni ( korony ) drogi:

Od km 0+000 do km 0+254

szerokość jezdni – 4,5 mb

szerokość poboczy – 2 x 0,5 mb

szerokość korony – 5,5 mb

Od km 0+254 do km 0+420

szerokość jezdni – 3,5 mb

szerokość poboczy – 0,5 mb + 0,30 mb (brak dostępności terenu)

szerokość korony – 4,55 mb

- Technologia nawierzchni

Projektuje się wykonanie  na całej szerokości jezdni

następującej konstrukcji nawierzchni:

  - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

  - w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – gr. w-wy 20 cm

  - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego – 75 kg/m2

  - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm

- Odwodnienie

Projektuje się powierzchniowe odwodnienie remontowanej drogi.

Woda z projektowanej nawierzchni oraz terenów przyległych będzie odprowadzana poprzez istniejący rów po stronie prawej drogi.

Na odcinku od km 0+250 do km 0+400 przyjęto umocnienie skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi (skarpa i dno rowu na szerokości 0,4 mb, przeciwskarpa na szerokości                 0,6 mb).

Projektuje się również wymianę uszkodzonych rur od strony wlotu przy przepuście                   o śr. 60 cm w km 0+002 na dł. 3 mb oraz wykonanie wymiany rur o śr. 50 cm przy przepuście usytuowanym wzdłuż drogi w km 0+005 (dł. 5 mb).

Na połączeniu w/w przepustów (km 0+003) projektuje się również wykonanie studni połączeniowej z rur betonowych o śr. 140 cm. Na zakończeniach przepustów należy wykonać ścianki czołowe prefabrykowane.

W celu poprawy odwodnienia projektuje się także wymianę części przelotowej przepustu  w km 0+246 (pod skrzyżowaniem z drogą gminną) oraz na cieku wodnym poza obrębem robót drogowych. W km 0+246 projektuje się wykonanie przepustu z rur żelbetowych                o śr. 60 cm dł. 7 mb z murkami z elementów prefabrykowanych, natomiast na cieku wodnym należy wykonać przepust o śr. 80 cm ,dł. 15 mb z murkami wylewanymi na mokro z betonu B-30 oraz umocnić rów na jego wlocie korytkami ściekowymi i płytami ażurowymi na dł. 8 mb.

- Przekroje normalne

Zaprojektowano  przekrój drogowy:

od km 0+000 do km 0+254

- szerokość korony 5,5 m , w tym szerokość jezdni  4,5 m ,  szerokość  poboczy po stronie prawej

i lewej 0,5 m

od km 0+254 do km 0+420

- szerokość korony 4,55 m , w tym szerokość jezdni  3,5 m ,  szerokość  poboczy po stronie prawej

0,5 m i lewej 0,30 m

Spadek  nawierzchni jednostronny o wartości  2 %, ze strony lewej na prawą

Spadek poboczy po stronie prawej i lewej – 6 %

- Pobocza

Po stronie prawej i lewej projektuje się wykonanie poboczy umocnionych z destruktu ,               pozostałą powierzchnię pomiędzy umocnionym poboczem a skarpą  rowu lub przyległym terenem należy doprofilować gruntem pozyskanym z wykopów.

Od km 0+318 do km 0+392 po stronie lewej projektuje się wykonanie umocnienia skarpy wykopu betonowymi płytami ażurowymi.

Spadek poboczy po stronie prawej i lewej – 6 %

- Zjazdy

Na remontowanym odcinku drogi projektuje się  wykonanie nawierzchni zjazdów                   do granicy pasa drogowego z destruktu.

- Urządzenia obce

Na projektowanym do remontu fragmencie  znajduje się kanalizacja sanitarna , dwa przejścia poprzeczne sieć gazowej (km 0+032, 0+142) oraz sieć wodociągowa usytuowana w poboczu drogi na odcinku od km 0+010 do km 0+130 po stronie lewej . W związku                    z remontem drogi należy wykonać regulację wysokościową studni rewizyjnych  kanalizacji sanitarnej natomiast roboty w pobliżu pozostałych sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Opracował:

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa projektowanej drogi w skali 1:1000

- Przekroje normalno konstrukcyjne

- Przedmiar robót;

- Kosztorys inwestorski;

- Kosztorys ofertowy;

## WARUNKI  TECHNICZNE

##### Wykonania remontu drogi gminnej „Ulica Partyzantów w miejscowości Wąchock”.

I. STAN ISTNIEJĄCY.

- Szerokość jezdni ( korony ) drogi:

Od km 0+000 do km 0+152

szerokość jezdni  4,0 m – 5,0 m

szerokość korony  5,0 m – 6 m

- Rodzaj i stan nawierzchni:

Przewidziany do remontu odcinek drogi posiada obecnie nawierzchnię:

- od km 0+000 do km 0+134 km gruntową ulepszoną kruszywem.

- od km 0+134 do km 0+141 km nawierzchnię z betonu asfaltowego

- od km 0+141 do km 0+152 km nawierzchnię z kostki kamiennej

Nawierzchnia  charakteryzuje się licznymi nierównościami w postaci zaniżeń              i wyboi , które obniżają komfort jazdy ,utrudniają przejazd samochodów osobowych oraz powodują tworzenie się licznych zastoisk wody

- Odwodnienie:

Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni.

II. STAN PROJEKTOWANY.

- Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana trasa remontowanej drogi przebiega po istniejącym śladzie.

”

- Szerokość jezdni ( korony ) drogi:

Od km 0+000 do km 0+102

szerokość jezdni – 4,0 mb

szerokość poboczy – 2 x 0,50 mb

szerokość korony – 5,20 mb

Od km 0+102 do km 0+152

szerokość jezdni – 5 mb

szerokość poboczy – 2x 0,50 mb

szerokość korony – 6,20 mb

- Technologia nawierzchni

Projektuje się wykonanie  następującą konstrukcję nawierzchni:

Od km 0+000 do km 0+134

  - w-wa podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie – gr. w-wy 20 cm

  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm

  - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 3 cm

Od km 0+134 do km 0+152

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 3 cm

- Odwodnienie

Projektuje się powierzchniowe odwodnienie przebudowywanej drogi. Woda z drogi i terenów przyległych będzie odprowadzana za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni.

- Przekroje normalne

Zaprojektowano  przekrój drogowy:

od km 0+000 do km 0+102

- szerokość korony 5,20 m , w tym szerokość jezdni  4,0 m ,  szerokość  poboczy po stronie prawej

i lewej 0,50 m

od km 0+102 do km 0+152

- szerokość korony 6,20 m, w tym szerokość jezdni 5,0 m, szerokość poboczy po stronie prawej i lewej 0,50 m

Spadek  nawierzchni dwustronny o wartości  2 %, spadek poboczy po stronie prawej i lewej – 6 %

- Pobocza

Po stronie prawej i lewej projektuje się wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 0,5 m.              .

- Urządzenia obce

Na projektowanym do remontu fragmencie  znajduje się kanalizacja sanitarna. W związku                    z remontem drogi należy wykonać regulację wysokościową studni rewizyjnych  kanalizacji sanitarnej.

Opracował:

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa projektowanej drogi w skali 1:1000

- Przekroje normalno konstrukcyjne

- Przedmiar robót;

- Kosztorys inwestorski;

- Kosztorys ofertowy;